## Slide 1
심실 압력-용적(PV) 곡선과
Frank-Starling 기전의
가상 혈역학 시뮬레이션
Virtual Hemodynamic Simulation of Ventricular PV Loops & Frank-Starling Mechanism
순천향대학교 의과대학 | 심장 및 순환생리
2026년 4월
인터랙티브 시뮬레이터로 전부하 · 후부하 · 수축력 변화에 따른 PV 루프 변화를 실시간 체험
1 / 10

## Slide 2
Clinical Background & Unmet Need
역학, 진단 방법, 교육적 필요성
2 / 10
역학 (Epidemiology)
심혈관 질환: 전 세계 사망원인 1위 (WHO, 2023)
심부전(HF): 전 세계 약 6,400만 명 이환
한국 65세 이상 심부전 유병률 약 12%
급성 심부전 입원 사망률 약 5-10%
표준 진단 방법
침습적: Conductance catheter PV 루프 (Gold Standard)
비침습적: Echo(EF), Cardiac MRI, MUGA scan
한계: 비용↑, 합병증↑, 교육현장 적용 불가
교육적 Unmet Need
학생들은 정적 교과서 그래프만으로 전부하/후부하/수축력 변화가 PV 루프에 미치는 영향을 이해하기 어려움
실제 환자에서 파라미터를 변경하며 관찰하는 것은 윤리적·물리적으로 불가능
기존 시뮬레이터(Harvi, CircAdapt)는 영어 전용, 접근성 낮음
→ 인터랙티브 시뮬레이션으로 PV 루프 변화를 실시간 관찰할 수 있는 도구 필요

## Slide 3
생리학적 기전
심주기 4국면 · Frank-Starling · ESPVR/EDPVR · SV 결정 3대 요소
3 / 10
I. 충만기 [A→B]
승모판 개방
ESV→EDV
EDP ≈ 5-7 mmHg
II. 등용적수축 [B→C]
모든 판막 닫힘 (S1)
용적 불변, 압력↑↑
III. 박출기 [C→D]
대동맥판 개방
EDV→ESV 박출
~120 mmHg
IV. 등용적이완 [D→A]
대동맥판 닫힘 (S2)
용적 불변, 압력↓↓
Frank-Starling 법칙 & SV 결정 3대 요소
EDV↑ → Sarcomere 신장 → TnC Ca²⁺ 감수성↑ → SV↑
전부하(Preload): EDV↑ → F-S → SV↑ (루프 우측이동)
후부하(Afterload): AoP↑ → ESV↑ → SV↓ (루프 좁고 높음)
수축력(Contractility): Ees↑ → ESV↓ → SV↑ (루프 넓어짐)
CO = HR × SV | SV = EDV − ESV | EF = SV/EDV × 100%
ESPVR & EDPVR
ESPVR: P = Ees × (V − V₀)
Ees = 수축력 지표 (부하 독립적)
Ees↑ → ESPVR 기울기↑ → ESV↓ → SV↑
EDPVR: P = A·(e^(B·(V−V₀)) − 1)
심실 Compliance 반영
곡선 가파름 → stiff ventricle (HFpEF)
루프 너비 = SV | 루프 면적 = Stroke Work

## Slide 4
시뮬레이션 모델 구조
Input → Model → Output | Time-Varying Elastance (Suga & Sagawa, 1974)
4 / 10
INPUT
사용자 조절 파라미터
EDV (전부하): 60-220 mL
AoP (후부하): 40-220 mmHg
Ees (수축력): 0.5-6.0
HR (심박수): 40-180 bpm
B_edp (EDPVR 강성): 0.015-0.06
→
MODEL
수리 생리학 모델
P(t) = E(t) × [V(t) − V₀]
ESPVR: P = Ees·(V−V₀)
EDPVR: P = A·(e^(B·(V−V₀))−1)
ESV = V₀ + AoP / Ees
SV = EDV − ESV
Stroke Work = Loop Area
→
OUTPUT
시뮬레이션 결과물
PV 루프 (4국면 색상 구분)
Frank-Starling 곡선
Wiggers 다이어그램
심장-혈관 기능 곡선
혈역학 수치 패널
8개 병태생리 프리셋
정상값 비교 오버레이
심주기 애니메이션
Ref: Suga H, Sagawa K. Circ Res 1974;35:117-126 | Burkhoff D et al. Am J Physiol 2005;289:H501-H512

## Slide 5
모델 파라미터 근거 & 검증
생리학 교과서 기반 파라미터 설정 및 검증 방법
5 / 10
파라미터 | 정상값 | 의미 | 근거
EDV | 120 mL | 이완기말 용적 | Guyton Ch.9
ESV | 50 mL | 수축기말 용적 | Guyton Ch.9
Ees | 2.5 mmHg/mL | 수축기말 탄성 | Burkhoff 2005
V₀ | 10 mL | Dead volume | Suga 1974
A_edp | 0.337 mmHg | EDPVR 스케일 상수 | Calibrated
B_edp | 0.028 | EDPVR 강성 계수 | Calibrated
검증 방법
1. 생리적 범위 적합성
SV 60-80mL, EF 55-70%
수축기압 ~120mmHg
2. Frank-Starling 곡선 재현
전부하↑ → SV↑ 후 plateau 도달
3. 병태 시나리오 충실도
HFrEF→EF<40%
AS→LV압>>AoP 등
4. 전문가 평가 (블라인드)
10개 시나리오 PV 루프 형태 적합성
5. Pre-Post Test
시뮬레이션 전후 퀴즈 점수 비교

## Slide 6
핵심 성능 결과
생리적 충실도, PV 루프 형태 비교, 교육 효과
6 / 10
70
mL | SV
58.3
% | EF
5.0
L/min | CO
7.0
mmHg | EDP
PV 루프 형태 비교 (시뮬레이션 vs 교과서)
조건 | PV 루프 변화 | 교과서 일치
전부하↑ | 루프 우측 이동, ESV 불변, SV↑, 면적↑ | ✓ 강의록 p.25
후부하↑ | 루프 상단 위로, ESV↑, SV↓ (좁고 높아짐) | ✓ 강의록 p.25
수축력↑ | ESPVR 기울기↑, ESV↓, 루프 넓어짐 | ✓ 강의록 p.29
HFrEF | Ees↓ → ESV↑↑, SV↓, EF<40%, 루프 우측 이동 | ✓ Guyton Ch.22
AS | 루프 극도로 높아짐, LV압 >> 대동맥압 | ✓ 강의록 p.25

## Slide 7
임상 적용 및 교육 도구 비교
PV 루프의 임상 활용, 약물 효과, 교육용 시뮬레이터
7 / 10
PV 루프의 임상 적용
침습적: Conductance catheter (Gold Standard)
→ 심부전 수축/이완 기능 정밀 평가
비침습적: Echo + AI → PV 루프 추정 (연구 중)
→ 아직 FDA 승인 기기 없음
약물과 PV 루프 변화
약물 | 기전 | PV 변화
Dobutamine | β₁→Ees↑ | ESV↓, SV↑
Nitroprusside | Afterload↓ | ESV↓, 루프↓
β-blocker | Ees↓ | ESV↑, SV↓
교육용 시뮬레이터 비교
도구 | 개발 | 언어 | 강의록 연계
Harvi | 미국 | 영어 | ✗
CircAdapt | 네덜란드 | 영어 | ✗
본 시뮬레이터 | 순천향대 | 한국어 | ✓

## Slide 8
한계와 향후 전망
모델의 제한점 및 발전 방향
8 / 10
모델의 한계
Lumped-Parameter 모델의 단순화
3D 구조, 국소벽운동 미반영
판막질환 정량적 재현에 한계
파라미터의 한계
환자별 개별화(calibration) 미시행
심실 간 상호작용 미반영
장기적 보상 기전(심비대) 미반영
Bias & Generalizability
정상 성인 남성 기준 파라미터
소아/노인/성별 차이 미고려
향후 전망
디지털 트윈 (Digital Twin)
Echo 데이터 → 개인화 PV 루프 예측
실시간 혈역학 모니터링 연동
3D 모델 연동 (FEM)
국소벽운동 이상의 PV 루프 영향
VR/AR 교육 환경
몰입형 해부학 + PV 루프 시뮬레이션
AI 연동
비침습 Echo AI → PV 루프 추정
강화학습 기반 최적 약물 용량 탐색
윤리/규제 고려
임상 확장 시 FDA/MFDS 승인 필요

## Slide 9
결론 및 References
Take-Home Message & 참고문헌
9 / 10
Take-Home Message
인터랙티브 PV 루프 시뮬레이터는 추상적인 혈역학 개념
(전부하, 후부하, 수축력, Frank-Starling 기전)을
직관적 체험으로 전환하여, 심혈관 생리 교육의
이해도와 몰입도를 높이는 효과적인 교육 도구이다.
References
1. Guyton AC, Hall JE. Textbook of Medical Physiology. 14th ed. Ch.9, Ch.20, Ch.22.
2. Suga H, Sagawa K. Circ Res. 1974;35:117-126.
3. Burkhoff D, Mirsky I, Suga H. Am J Physiol Heart Circ Physiol. 2005;289:H501-H512.
4. Starling EH. The Linacre Lecture on the Law of the Heart. 1918.
5. Patterson SW, Starling EH. J Physiol. 1914;48(5):357-379.
6. Kass DA, Maughan WL. Circulation. 1988;77(6):1203-1212.
7. 순천향대학교 의과대학 생리학교실. 심장생리 강의록. 정영현 교수.
8. Chantler PD et al. J Appl Physiol. 2008;105:1342-1351.

## Slide 10
조원 별 역할 & 시연 시나리오
Agentic Process & Live Demo Plan
10 / 10
프로젝트 진행 프로세스
1
주제 분석 & 자료 조사
2
시뮬레이션 모델 설계
3
HTML/JS 시뮬레이터 구현
4
8개 병태생리 시나리오
5
교과서 대비 검증
6
발표자료 제작 & 시연
시연 시나리오 (Live Demo)
① 정상 PV 루프 설명
② 전부하 슬라이더 → F-S 효과
③ HFrEF → 정상 비교 오버레이
④ AS → 좁고 높은 루프 확인
⑤ Dobutamine → 수축력↑
⑥ F-S / Wiggers 탭 전환
역할 분담
역할 | 담당 | 주요 업무
자료 조사 | (이름) | Guyton 교과서 + 강의록 정리
모델 설계 & 구현 | (이름) | HTML/JS 시뮬레이터 개발 + 검증
발표 & 시연 | (이름) | PPT 제작 + 시연 시나리오 진행